SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:  „ Sieć wodociągowa  Domkowo – Szczepankowo - Glądy „

gm.  Grunwald

Inwestor:           Gmina Grunwald z/s w Gierzwałdzie

Kody wg Słownika Głównego :  CPV 45000000 –  7 Prace budowlane

CPV 45232410 –   9 Roboty w zakresie sieci

wodociągowej

Autorzy:  techn.   Piotr  Przedlacki

Luty  2009

1.0.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania wykonania

i odbioru robót dotyczących budowy sieci wodociągowej przesyłowej PVC Ф 90-110 mm  długości

6071  mb wraz z węzłami wodociągowymi ( zasuw ) oraz przyłączy wodociągowych szt. 17 z rur

PE Ф 40-50 mm długości 540 mb na trasie wodociągu  Domkowo – Szczepankowo - Glądy

gm. Grunwald  woj. warmińsko-mazurskie.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.0.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu doprowadzenie wody do msc. Szczepankowo i Glądy poprzez sieć wodociągową główną w zakresie:

- CPV -  45111200-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu

i roboty ziemne,

- CPV –  45233250-6     Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg,

- CPV – 45232410-9   Roboty w zakresie sieci wodociągowej ,

1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach wg numeracji z pozwolenia na budowę . Na trasie wodociągu teren jest uzbrojony i zagospodarowany. Na trasie sieci wodociągowej

z przyłączami nie istnieje sieć wodociągowa .

1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE.

Prace towarzyszące obejmują:

a). wprowadzenie na plac wykonawcę i protokólarne przekazanie mu placu budowy.

W protokóle powinien znajdować się zapis informujący o:

- obszarze przejętego placu,

- zabezpieczeniu placu budowy,

- istniejącej infrastrukturze technicznej,

- istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych,

- elementach uzbrojenia przewidzianych do rozbiórki.

b). wytyczenie przez wykonawcę, osi trasy sieci wodociągowej poprzez wbicie kołków osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach sieci . Wbicie kołków jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu, tak aby pozostały one nie naruszone w trakcie wykonywania wykopu i składowania urobku, w celu umożliwienia odtworzenia osi przewodu.

c). wykonanie przez wykonawcę, inwentaryzacji geodezyjnej z wyznaczeniem rzędnych posadowienia przewodu i obiektów, oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

Kanały :

Sieć wodociągowa – sieć wodociągowa zewnętrzna przeznaczona do doprowadzenia wody  do celów bytowo-gospodarczych.

Urządzenia uzbrojenia sieci

Sieć wodociągową  projektuje się wykonać z rur ciśnieniowych PVC Ф 90-110 mm  wg

PN-74/C-89200 , PN 10 , łączonych  na  kielich  z  uszczelką  wargową  z  EPDM .  Połączenia  na  załamaniach  wykonać  z  kształtek  ciśnieniowych  PVC , a  w  węzłach  stosować  kształtki  i  armaturę  żeliwną kołnierzową  spełniającą  normy oraz posiadającą  odpowiednie atesty .Na  załamaniach  90°  i  przy  wszystkich  trójnikach  na  sieci

PVC  Ф 90-110 mm stosować  należy  bloki  oporowe  typu  ID  zgodnie z  BN-81/9192-05 . Minimalne  przykrycie  rurociągów  sieci  wodociągowej  winno  wynosić  1,70 m  licząc  od  wierzchu  rury  do powierzchni  terenu . W  celu  sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń  przewodów  należy  wykonać  dla  kolejno  odbieranych  odcinków  próbę  ciśnieniową  na  ciśnienie 1,0 Mpa .

Projektuje się przyłącza  wodociągowe  do obiektów  budowlanych , których  właściciele  wyrazili  zgodę  na  podłączenie do  sieci  wodociągowej i nie posiadają przyłączy wodociągowych  . Przyłącza  wykonać z  rur  polietylenowych  PE  Ø  40-50 mm ,

PN 6 , ułożonych  na  głębokości  1,6 m od  wierzchu  rury . Włączenia  przyłączy  do sieci  wykonać  przy  pomocy  nawiertek wodociągowych  z  zaworami  odcinającymi  typu  N . Przejścia  rurociągów przez  ściany budynków  wykonać  w  tulejach  ochronnych .

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Dokumentacja Techniczna – przed jej dostarczeniem na budowę należy sprawdzić ją w aspekcie możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, bhp i rodzaju stosowanych materiałów.

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji – wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez strony w trakcie realizacji robót należy uzgodnić z terminem wyprzedzającym umożliwiającym realizowanie nieprzerwanie prac.

Zmiany wprowadzane w toku wykonywania robót, powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, w przypadkach uzasadnionych przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych oraz obniżenia trwałości eksploatacyjnej oraz nie mogą stanowić istotnego odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej i pozwolenia na budowę.

- . MATERIAŁY

Do realizacji zadania mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez Instytuty Badawcze i dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.1. RURY KANAŁOWE

Do budowy  sieci wodociągowej sanitarnej należy stosować następujące materiały:

a). Rury kielichowe klasy PN 10 do sieci wodociągowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435;1991 PVC Ф 90-110 mm ,łączone na uszczelki gumowe które dostarcza producent rur.

b). Kształtki do sieci wodociągowej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435;1991.

c). piasek na podsypkę i obsypkę rur, wg PN-87/B-01100

2.4.1. RURY PVC

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed działaniami szkodliwymi promieni słonecznych (temperatura nie może przekroczyć 40oC) oraz opadami atmosferycznymi. Składowane rury z PVC powinny mieć przewietrzenie, w związku z czym nie należy ich szczelnie przykrywać. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach drewnianych z przekładkami do wysokości 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisków na kielichy rur powodując ich odkształcenie. Kształtki i złączki oraz inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) należy składować w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności omówionych wyżej.

- . TRANSPORT.

3.1. RURY PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwignic z belką, umożliwiającą zainstalowanie zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Z uwagi na specyficzne własności rur PVC i PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania.

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi.

- przewóz powinien się wykonywać przy temperaturze powyżej –5oC do 30oC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzyw.

- na platformach samochodowych rury powinny leżeć kielichami przemiennie, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 2,5 cm .

- wysokość ładunku na samochodach nie powinna przekraczać 1,0 m.

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
   i deski pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.

-  podczas załadunku rur, nie wolno ich rzucać ani przetaczać po pochylni.

-  przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać

1,0m Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC i PE.

4.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna oraz plan bioz. Zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich i oznakuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykładnią do realizacji i odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być n/w „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”:

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych (zeszyt nr 9) – opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 02-656 Warszawa,

b) Tom II „Instalacje sanitarne i techniczne” - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

c) Inne opracowania i normy techniczne mogące być pomocne w określeniu wymagań jakościowych procesu inwestycyjnego, wymienione w niniejszym opracowaniu.

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę posiadającego stosowne uprawnieniami. Oś przewodu musi być wyznaczona w sposób trwały i widoczny.

4.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY.

Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonywać jako: wykopy z nachyleniem skarp  zgodnie z PN-B-10736;1999, oraz PN-EN1610. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnemu odprowadzeniu wód z wykopu w czasie opadów, oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobytą ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich elastyczność. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych. Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to   powinna   być   zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

4.3 PODŁOŻE POD PRZEWODY

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym.

Przyjmuje się podsypkę z pospółki poniżej spodu rury nie mniej niż 10 cm na całej szerokości wykopu. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.  Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy pospółki nad wierzchem rury, powinna wynosić 30 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni.

4.4 ZASYPKA I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzeń ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy zasypu strefy ochronnej powinien wynosić co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury. Zasypywanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach.

etap I – wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypanie rury.

etap II – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami z zagęszczeniem.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty /zwykły piasek/ 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem drewnianym po obu stronach przewodu,  szczególnie wykopu pod złącza. Żeby kanał nie uległ zniszczeniu grubość warstwy obsypki 10 – 15 cm. Stopień zagęszczenia obsypki nie mniej niż Is 90 -  95% ZPP (zgodnie z PB).

Obsypkę należy prowadzić do uzyskania warstwy ochronnej o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Jednocześnie z wykonywaną obsypką należy usuwać ewentualne odeskowanie. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką odeskowania ścian wykopu. Zasypanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania, przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów określonych w BN-72/8932-01. Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.5 ROBOTY MONTAŻOWE.

Po wykonaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 4.3 i 4.4 można przystąpić do wykonywania robót związanych z montażem sieci głównej i przyłączy wodociągowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady, rozpocząć budowę kanału od najniższego punktu i postępować w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Głębokość ułożenia przewodu powinna być taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu była wyższa niż głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 o 0,2 m. W przypadkach niedostatecznego przykrycia przewodu gruntem przewidziano wykonanie warstwy izolacyjnej z żużla przykrytej folią PVC. Grubość warstwy izolacyjnej wynosi 0,3 m.   Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze technicznym wykopu i podłoża. Przewody sieci wodociagowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  PN-92/B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią, powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego wykonania złącz. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią - żużlem) i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu uszczelnienia złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś, spadek). Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodu i badaniu szczelności przez przedstawiciela inwestora, należy rury zasypać jak w pkt. 4.4.

4.7. KANAŁ Z RUR PVC

Rury z PVC o jakości określonej w pkt 2.1., można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30o C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednim przygotowaniem podłoża, należy: wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, wykonać złącze, przy czym rura kielichowa (do kielicha jest wciskany bosy koniec następnej rury) winny być obsypane warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnie połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Połączenie kielichowe wciskowe należy wykonać, wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy średnicy powyżej 90 mm należy używać wciskarek. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelek w czasie pracy przewodu. Kanał należy poddać badaniom na szczelność w zakresie eksfiltracji i infiltracji wg zasad określonych w PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy ująć w komisyjnym protokóle, w którym uczestniczyć muszą inspektor nadzoru i użytkownik.

5.0. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej  powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B.10735. Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którakolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiem normy i po wykonaniu poprawek, przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować: zgodność 
z Dokumentacją Projektową wykonanie wykopów otwartych, zasypu przewodów, podłoża wzmocnione, ułożenie przewodów na podłożu, użytych materiałów, szczelność przewodów na eksfiltrację i infiltrację. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badania wykopów otwartych obejmują badanie materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów w tym przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów, oraz zabezpieczenia napotkanego, istniejącego uzbrojenia terenu. Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, oraz zasyp do powierzchni terenu. Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, i wilgotności zagęszczonego gruntu. Badania materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, jak i na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i atestami producentów.

5.1. PRÓBY SZCZELNOŚCI  I  MONTAŻOWE .

Badania szczelności odcinka przewodu sieci wodociągowej na szczelność obejmuje: badania stanu odcinka kanału i napełnienie wodą i pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodów. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości poprawienia uszczelnienia – oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. Badania szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka sieci wodociągowej robić odczyty co 30 min. na manometrze .

6.0. ODBIÓR ROBÓT.

6.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH.

Odbiór robót zanikających obejmuje:

- sposób wykonania wykopów,

- rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność,

- warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu,  zagęszczenia gruntu zasypowego oraz jego wilgotność,

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędne i głębokości ułożenia,

-jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ułożenie przewodu na podłożu,

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodów.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu 
  i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy,

- Protokóły poprzednich odbiorów częściowych,

- Książka obmiarów.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją 
i inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm,

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić  
  zgodnie z PN-92/B-10735 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla  
  sieci wodociągowej kanalizacji ciśnieniowej. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności 
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek,  jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

6.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- protokóły wszystkich odbiorów częściowych,

- protokóły badania szczelności całego przewodu,

- świadectwa jakości wydane przez dostawcę materiałów,

-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
   wykonanych przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokóły z odbioru częściowego i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie sieci wodociągowej , powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu wodociągowego . Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu systemu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także - 
w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

7.0. ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
     zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126,  
       Nr 109/00 póz. 1157,  Nr 120/00  póz. 1268,  Nr 5/01   póz. 42,  Nr 100/01   
       póz. 1085,  Nr 110/01poz.1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, 
      Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)

3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96/93 póz. 438)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do

Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane

w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58).

12. PN-EN-476:2001        Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    stosowanych
                                             w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

13.PN-EN 1401-1:1995    Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe   systemy   przewodowe   z   niezmiękczonego

polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczące rur,   kształtek i systemu.

14. PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy   przewodowe    z    tworzyw    sztucznych.    
                                          Systemy przewodowe   z   niezmiękczonego   polichlorku   
                                          winylu)   do przesyłania wody.   Część  1.  Wymagania 
                                          ogólne.   Część 2. Rury.  Część 3. Kształtki.  Część 4. 
                                          Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność 
                                          do stosowania w systemie.

15. PN-B-10736:1999	        Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

Warunki techniczne wykonania.

16. PN-C-89207:1997         Rury z tworzyw sztucznych.  Rury  ciśnieniowe z  polipropylenu

PP-H, PP-B i PP-R

Opracował  :

techn. Piotr Przedlacki