Załącznik nr 6

Wymagania techniczne materiałów elektroinstalacyjnych będących przedmiotem dostawy .

Oprawy uliczne

Uliczne oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami.

- Stopień ochrony układu optycznego min.IP65 i elektrycznego winien wynosić min. IP 65

- Klosz ochraniający komorę lampy wykonany musi być z hartowanej 5 mm szyby odpornej na uderzenia min. ( IK – 08 ) .

- Jednoczęściowy, pełny tłoczony odbłyśnik wykonany z anodyzowanej blachy aluminiowej zapewniający optymalny rozsył strumienia świetlnego zabezpieczony od góry pokrywą.

- Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0.85) i wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej..

- Wymiany źródeł światła bez użycia narzędzi od góry po podniesieniu pokrywy

- Korpus i pokrywa oprawy wykonany z cienkościennego odlewu aluminiowego.

- Dostęp do układu elektrycznego nie powinien rozszczelniać komory optycznej - oprawa dwukomorowa.

- Uliczne oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać wymagane deklaracje na znak CE dopuszczające oprawy do obrotu na terenie RP

- Producent winien udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone oprawy

- Ze względów praktycznych, oprawa musi prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych oraz zagranicznych.

Źródło światła

- Jako źródło światła należy zastosować wysokoprężne lampy sodowe o

podwyższonym strumieniu świetlny i trwałości powyżej 16 000 godzin tj.

70W – min .6500 lm ,100W – min .10 500 lm

- Wysokoprężne lampy sodowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać wymagane deklaracje na znak CE do obrotu na terenie RP

- Producent winien udzielić co najmniej 18 miesięcznej gwarancji na dostarczone źródła światła.

Wysięgniki do opraw ulicznych

- Wysięgniki powinny być wykonane z ocynkowanej metodą ogniową rury o średnicy zewnętrznej 48,3 mm i grubości 2,9mm giętej o promieniu r- 300 mm ,długość wysięgu   1,5m  i kącie podniesienia 10st.

- Do montażu wysięgników należy stosować ocynkowane uchwyty hakowe wysięgnika typu UR-1 , UR-2  .

# Szafka oświetleniowa

- Nowe szafki oświetleniowe powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego zaopatrzone w uchwyty do montaży na słupie typu ŻN.

- Szafki należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym poniżej.

- Zegary astronomiczne.

Schemat ideowy szafki oświetleniowej / programator typu Pum.020.230V /