……………………………dnia………….

Znak sprawy: RGGIOŚ.271.1.1.2017

FORMULARZ OFERTY

Na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej powyżej 60 000 złotych            (nazwa rodzaju zamówienia)

netto a poniżej 30 000 euro

I Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

II Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja remizy OSP Gierzwałd”- roboty w zakresie pokrycia dachu i elewacji zewnętrznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót 
i warunkami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający dostarczy materiały budowlane określone w załączniku do zaproszenia do złożenia oferty. Pozostałe materiały dostarczy Wykonawca i należy je skalkulować w ofercie. Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy, 
by ten mógł w pełni zorientować się w przedmiocie zamówienia oraz w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach budowlanych.

Zakres prac obejmował będzie przede wszystkim:

- roboty w zakresie konstrukcji dachu:

- osadzenie 8 okien dachowych

- pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym – 190,64 m2

- roboty w zakresie pokrycia więźby dachowej, izolacji połaci dachowej, rynien i rur spustowych:

- izolacja z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm – 190,64m2

- izolacja z folii PE – 190,64m2

- ołacenie połaci dachowej – 190,64m2

- pokrycie dachu blachodachówką z folią – 190,64m2

- montaż gąsiorów, blach okapowych, wiatrownic bocznych,

- montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na połaci więźby dachowej z kształtowników metalowych-190,64 m2

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na więźbie dachowej od strony poddasza – 190,64m2

- montaż rynien dachowych – 26,34m

- montaż rur spustowych – 18m.

- roboty w zakresie docieplenia i tynków zewnętrznych

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi z fakturą grysową – 107,01m2

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 5 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi (parter) – 102,73m2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot umowy zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

W przedmiot zamówienia wchodzą również inne roboty towarzyszące niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym usunięcie i utylizacja odpadów oraz uporządkowanie terenu przekazanego placu budowy.

- termin wykonania zamówienia – do 31.07.2017 roku

- okres gwarancji: 36 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego

- warunki płatności: przelew 30 dni.

III Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2017 roku do

godz. 12.00 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Grunwald, Gierzwałd 33, 
14-107 Gierzwałd

- faksem na numer 89 642 69 21

- w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@gminagrunwald.pl

IV Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………….  REGON………………………………………….

NR rachunku bankowego ………………………………………………………………………….

V Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto……………………………….zł

Podatek VAT…………………………….zł

Cenę brutto………………………………zł

Słownie brutto…………………………………………………………………………zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

  - Poświadczenie wykonania robót lub inne dokumenty potwierdzające wykonany zakres prac, wartość i ich należyte wykonanie.

……………………………………                                     ……………………………………..

(pieczęć wykonawcy)                                                   (podpis osoby uprawnionej)