Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………………                                                                                                               ………………………………………………

(Pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                      (Miejscowość, data)

Znak postępowania: RGK.271.2.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SAMOCHÓD typ FURGON

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POTWIERDZENIE WYMAGAŃ / PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy (rok prod. 2019), spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) |  |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji min. 2019 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 96 kW - Podać nazwę producenta, typ i model oraz rok produkcji i moc silnika. |  |
| 1.3 | Pojazd wolny od waz fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, w stosunku do którego nie toczą się żadne postępowania. |  |
| 1.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin nim. EURO 6 |  |
| 1.5 | Pojazd wyposażony: z przodu pojazdu w zaczep holowniczy umożliwiający holowanie w razie awarii, z tyłu w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją pojazdu. Instalacja elektryczna i złącza elektryczne muszą współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. |  |
| 1.6 | Samochód dostosowany do przewozu 6 osób (kierowca + 5-ciu pasażerów) |  |
| 1.7 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane pod kątem minimum 260 stopni |  |
| 1.8 | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony |  |
| 1.9 | Kolor samochodu: biały – w kolorze RAL 9010 lub zbliżonym, |  |
| 2 | WYMIARY ZEWNĘTRZNE |
| 2.1 | Długość: 6000 mm ±50 mm |  |
| 2.2 | Szerokość (mierzona bez lusterek): 2100 mm ±50 mm |  |
| 2.3 | Wysokość (pojazd bez ładunku): 2500 mm ±50 mm |  |
| 2.4 | Rozstaw osi: 4000 mm ±50 mm |  |
| 2.5 | Rozstaw kół osi przedniej: 1800 mm ±50 mm |  |
| 2.6 | Rozstaw kół osi tylnej: 1800 mm ±50 mm |  |
| 2.7 | Minimalny prześwit: 180 mm ±10 mm |  |
| 3 | ZAWIESZENIE, NAPĘD |
| 3.1 | Zawieszenie osi przedniej i tylnej: oś przednia: niezależne (np. typu McPerson) z wahaczami przytwierdzonymi do belki (ramy) pomocniczej, amortyzatory teleskopowe, drążek stabilizujący oś tylna: sztywny most rurowy, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, elastyczne boczne odbojniki |  |
| 3.2 | Przeniesienie napędu: skrzynia biegów manualna, min. 6-io biegowa + wsteczny, stały napęd osi przedniej, |  |
| 4 | WYPOSAŻENIE |
| 4.1 | Wyposażenie samochodu (minimalne): klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera, przednie siedzenie pasażerów dwumiejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości i odległości całego fotela, fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia, zapewniającą należyty komfort jazdy i pozycję dla kierowcy, regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, podłokietnik, kolumna kierownicy z regulacją wysokości, poduszka powietrzna kierowcy, radio samochodowe (zakres FM, AM) półka pod sufitem, centralny zamek, obręcze kół min. 15” układ jezdny wyposażony w systemy: ASR, MSR, ESC, Hill Holder lub równoważne, układ hamulcowy wyposażony w systemy: ABS,EBD, HBA lub równoważne. światła do jazdy dziennej, |  |
| 4.2 | Fotele kierowcy i pasażerów wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym – Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie siedzeń pokrowcami. |  |
| 4.3 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min.: klucz do kół, podnośnik z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 4.4 | Koło zapasowe z funkcją łatwego zdejmowania i załadowania przez jedną osobę – zamontowane do stałego przewożenia w pojeździe |  |
| 5 | PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA |
| 5.1 | Przestrzeń pasażerska fabryczna lub wykonana (dostosowana) przez Wykonawcę |  |
| 5.2 | Zabudowa przestrzeni pasażerskiej: siedziska – rząd trzech foteli bez regulacji wysokości i pochyłu, z zagłówkami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa siedziska z możliwością szybkiego demontażu, przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy, a drugim rzędem siedzeń minimum 375 mm, podłoga pod siedziskami do przegrody wykonana ze sklejki wodoodpornej lub (innego trwałego materiału) pokryta wykładziną antypoślizgową, wykończenia z kątownika aluminiowego, szerokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ±50 mm, wysokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ±50 mm, |  |
| 5.3 | Przegroda bagażowa: Dół: sklejka tapicerowana lub inny trwały materiał zapewniający stabilną przegrodę, Góra: stalowa siatka |  |
| 5.4 | Przegroda bagażowa z możliwością demontażu/przestawienia po zdemontowaniu siedzeń |  |
| 6 | PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA |
| 6.1 | Zabudowa przestrzeni ładunkowej: podłoga ze sklejki wodoodpornej, wykończenia z kątownika aluminiowego, ściany i drzwi tylne obłożone sklejką, nadkola - obudowa z plastiku uchwyty do mocowania ładunku (ilości minimalne): 6 szt. w podłodze, 4 szt. na ścianach |  |
| 6.2 | Wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość: 1900 mm ±50 mm, długość (mierzona po podłodze do przegrody): 2700 mm ±50 mm, długość (mierzona w połowie wysokości do przegrody): 2500 mm ±50 mm, szerokość (mierzona po podłodze): 1900 mm ±50 mm, szerokość (mierzona między nadkolami): 1400 mm ±50 mm, wysokość: 1900 mm ±50 mm, |  |
| 7 | OGÓLNE |
| 7.1 | Gwarancja podstawowa na samochód – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |
| 7.2 | Naprawa gwarancyjne – cała Polska W przypadku awarii uniemożliwiającej dojazd samochodu do serwisu na naprawę gwarancyjną Wykonawca zapewnia nieodpłatny transport do serwisu. |  |
| 7.3 | Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 7.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: instrukcji obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim , książki gwarancyjnej w języku polskim, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. |  |
| 7.5 | Pojazd wydany ze zbiornikiem paliwa zatankowanym do pełna. |  |
| Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. |
| Pieczątka i podpisy składających ofertę |

Uwaga !!!  Należy wypełnić wolne pola w kolumnie „POTWIERDZENIE WYMAGAŃ / PARAMETRY OFEROWANE” w odniesieniu do wymagań Zamawiającego stosując słowa „TAK” lub „NIE”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane, konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze „NIE” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.