Zał. Nr 7 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Zakupu i dostawy jednego fabrycznie nowego 24 - miejscowego autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dwóch miejsc na wózkach inwalidzkich”

Wymagania minimalne dot. zakupu autobusu

| Nazwa/Parametry techniczno -funkcjonalne pojazdu | Opis parametrów technicznych | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- |
| AUTOBUS Z LICZBĄ MIEJSC | 24 miejsca siedzące w tym: 22 fotele pasażerskie, 1 fotel kierowcy, 1 fotel opiekuna (dopuszcza się składany), z możliwością demontażu foteli pasażerskich i wstawienia dwóch wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych |  |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Silnik | Diesla o pojemności do 3 000 cm3 |
| Drzwi ( 3 drzwi) | Drzwi boczne lewe kierowcy, Drzwi boczne wejściowe i wyjściowe prawe dla pasażerów z podwójnym stopniem wejściowym, Drzwi tylne dwuskrzydłowe z najazdami do wózków inwalidzkich |
| Fotele | 24 sztuki obszyte lub z pokrowcami odpornymi na zabrudzenia, fotel kierowcy w kolorze foteli pasażerskich. Fotele w tylnej części autobusu zamocowane do prowadnic w podłodze z możliwością regulacjii szybkiego wypinania w celu montaży dwóch wózków inwaalidzkich. |
| Klimatyzacja / ogrzewanie | Fabryczna w przestrzeni pasażerskiej, dodatkowa w przestrzeni dachu o mocy. do 12 kW, ogrzewanie postojowe niezależne od jazdy z konwektorami wodnymi po lewej i prawej stronie pojazdu |
| Kamera | Cofania |
| Koło zapasowe | Normatywne |
| Opony | Letnie i zimowe |
| Podłoga | Płaska antypoślizgowa |
| Wyposażenie | Gaśnica , apteczka, młoteczek, poręcze ułatwiające wchodzenie, radioodtwarzacz CD+MP3, mikrofon z przedwzmacniaczem, zegar cyfrowy wewnętrzny, stanowiska wózka inwalidzkiego z pasami do montażu wózka, podnośnik hydrauliczny. |
| Szyby | Szyby boczne przyciemniane podwójne, szyba czołowa z filtrem |
| Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza pojazdu, podświetlenie stopnia |