Przedmiar robót - kosztorys ślepy

na Zadanie 2"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Frygnowo" na działce nr 273/1, 270/2, 281 i 275, obręb nr 0003 Frygnowo, gm. Grunwald

Klasyfikacja robót wg CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45233251-3 - Konstrukcja jezdni 
i zjazdów. Długość drogi - 2 890,00 m,  szer. jezdni 3,50 m oraz pobocza 2 x 0,75 m.

| Lp. | +Podstawa wyceny | Opis i rozmiar prac | Jednostka | Ilość | Koszt jednostkowy | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2 890,00 m , tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, projekt do zgłoszenia robót, projekt organizacji ruchu | km | 2,890 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0206-01 0214-01 | Wykonanie koryta wraz z wywozem urobku, pod jezdnię i pobocze na głębokości 25 cm, 2890 x 4,50 x 0,25 m = 3 251,25 m3 | m3 | 3 251,25 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0103-04 0104-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubości warstwy 10 cm 2 890,00 x 4,50 m = 13 005,00 m2 | m2 | 13 005,00 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać 50 % kruszywa łamanego, 2 890,00x 4,50 m = 13 005,00 m2 | m2 | 13 005,00 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0308-02 0309-02 | Nawierzchnia jezdni, mijanek i zjazdów z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca gr. 5 cm. + warstwa ścieralna gr. 4 cm, 2 890,00 m x 3,50 m+ 14 x (4,0 x 5,00m) + 8 x (20,0 x 2,50m) | m2 | 10 795,00 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Pobocza o szerokości 0,75 m x 2. Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać 50 % kruszywa łamanego. 2890,00 m x (0,75 x 2) | m2 | 4 335,00 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze o pow. do 0,3 m2 | szt. | 5,00 |  |  |
| 8. | Kalk. ind. | Rowy odwad. obustronne z dnem szer. 40 cm | m | 5 780,00 |  |  |
| 9. |  | Razem netto |  |
| 10. |  | Podatek VAT 23 % |  |
| 11. |  | Ogółem brutto |  |

Razem słownie:............................................................................................................. złotych 00/100.

Stawka roboczogodziny .....................zł

Poziom cen .................................. r.

Narzuty:

koszty zakupu (Kz) ....................... % x M

koszty pośrednie (Kp) .................... % x (R+S)

Zysk (Z) ............................ % x (R+S+Kp)

VAT (V) 23 % x (R+S+Kp+Z+M) 					..........................................

(podpis wykonawcy)